## Slide 1: Störmelder mit Benachrichtigungsfunktion
Einsatz im „freien Gelände“, d.h. kein Stromanschluss und auch kein WLAN vorhanden.
Batteriebetrieb über mehrere Monate angestrebt
Stündlicher Update über Zustand und Signalstärke
Nutzung einer P2P Verbindung über das Lora Protokoll
Ein- und Ausschalten mittels einer dedizierten Hardware
Makerverse Nano Power Timer HAT for Raspberry Pi Pico
Bezugsquelle: Core Electronics
https://core-electronics.com.au/makerverse-nano-power-timer-hat-for-raspberry-pi-pico.html

## Slide 2: Blockschaltbild
Sender
(Raspberry Pico)
Batterie
(3 x 1.5V)
Empfänger
(Raspberry Pico W)
Lora
WLAN
Router
(Fritz!Box)
Internet
Ext. Mess-
einrichtung

## Slide 3: Funktionsablauf
Der Sender liest das Eingangssignal der Messeinrichtung und versendet dieses über das Lora Protokoll an den Empfänger. Danach meldet er ein Fertig-Signal an den Timer. Der Timer schaltet daraufhin die Versorgungsspannung ab und schaltet diese erst nach einer fest voreingestellten Zeit (hier: 1 Stunde) wieder ein.
Der Empfänger fragt in einer Schleife zyklisch und dauerhaft ab, ob ein Signal gesendet wurde.
  Wenn kein Signal empfangen wurde, dann meldet er ein konstantes „Ruhesignal“ via WLAN an einen Server im Internet.
  Wenn ein Signal empfangen wurde, dann meldet er dieses via WLAN an den Server.
  Wenn das Signal einen bestimmten Wert unterschreitet, dann wird zusätzlich eine E-Mail versandt.

## Slide 4
Kastenfalle
Zugseil
Umlenkrolle
Magnet
Reed Kontakt
RaspberryPi Pico W
RAK 3272S
Empfänger (LoRa P2P)
Sender (LoRa P2P)
WLAN
Nano Power Timer HAT
Batterie
RaspberryPi Pico

## Slide 5: Darstellung der Messwerte
Chart: 

## Slide 6: Testprogramm für zyklisches Lesen von der Messeinrichtung

## Slide 7: Spannungsverlauf bei einem LiPo Akku